Вододиспенсер

для горячей и холодной воды

МОДЕЛЬ:

V152 B S T

V152 C S T

Спасибо, что выбрали продукт нашей Компании

HotFrost V152 B S T / V152 C S T

1 Бутылеприемник			7 Дисплей

2 Клавиша подачи горячей воды	8 Клавиши управления

3 Клавиша подачи холодной воды	9 Дверца шкафчика (V152 C S T) /

4 Кран горячей воды			   дверца холодильника (V152 B S T)

5 Кран холодной воды			10 Клапан для слива горячей воды

6 Каплесборник			11 Сетевой кабель

12 Решетка радиатора

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧАТЬ АППАРАТ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО ВОДОЙ!!!  СЛЕДИТЬ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ В БУТЫЛИ! НЕ ОСТАВЛЯТЬ АППАРАТ БЕЗ ВОДЫ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ!!!

1. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности. Для адекватной вентиляции аппарата расстояние между стеной и аппаратом должно быть не менее 10-20 см.

2. Аппарат нельзя размещать в сыром месте, вблизи источников тепла. Также место установки аппарата должно исключать попадания прямых солнечных лучей. Во избежание замыкания электропроводки и порчи имущества из-за случайного разливания воды, аппарат не следует ставить рядом с дорогой мебелью и бытовой техникой.

3. Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять шнур питания.

4. ВНИМАНИЕ. Перед включением аппарата в сеть следует убедиться, что внутренняя емкость полностью заполнена, для чего необходимо открыть кран с горячей водой и убедиться, что вода подается непрерывной струей.

5.  Не ставить тяжелые предметы на шнур электропитания.

6. Аппарат должен подключаться только к сети электропитания с заземленным контактом

7. После хранения аппарата в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 2 -3 часов в распакованном виде.

1

ДЛЯ  ЗАМЕТОК

6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник питания		 	220 В, 50 Гц

- Мощность нагревателя		500 Вт

- Мощность охлаждение 		100 Вт

- Теплопроизводительность	90 °С, 5 л/ч

- Охлаждение 			10 °С, 2 л/ч

- Тип охлаждения/хладагент    компрессорный (R134a)

- Энергопотребление 		1 Вт•ч/сутки

- Окружающая температура 	+5°С - +25 °С

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Неполадка | Возможная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Не течет вода из краников | • Закончилась вода в бутыли • Неполностью удалена гигиеническая наклейка на бутыли | • Заменить бутыль • Полностью удалить гигиеническую наклейку с горловины бутыли |
| Аппарат не нагревает или не охлаждает воду | • Аппарат не успевает охлаждать/нагревать воду из-за интенсивного использования • Аппарат не подключен к электросети • Не включены клавиши нагрева и охлаждения • После включения прошло недостаточно времени для охлаждения | • Несколько минут не использовать аппарат • Подключить аппарат к сети и включить клавиши нагрева и охлаждения • Включить клавиши нагрева и охлаждения • Несколько минут не использовать аппарат |
| Протечка воды | • Бракованная бутыль • Отсутствие клапана под сливной пробкой • Разрыв шланга внутри аппарата | Заменить бутыль. Если после замены бутыли протечка воды продолжается, обратитесь в службу технической поддержки |

5

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА.

1. Освободить аппарат от упаковки, снять с горловины баллона с водой одноразовую гигиеническую наклейку. Перевернуть баллон крышкой вниз и установить его в приемное гнездо аппарата. (Устанавливать и снимать баллон строго вертикально).

2. Нажать на кран горячей воды для того, чтобы убедиться, что вода подается непрерывной струей.

3. Подключить аппарат к электрической сети. Включить тумблер нагрева, после чего должен загореться красный индикатор нагрева. Температура воды поддерживается аппаратом в автоматическом режиме.

4. Осуществлять замену баллона только, когда он полностью пуст.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппарат рассчитан на эксплуатацию в помещении при температуре воздуха от +5°С до +25°С

1. ВНИМАНИЕ. Перед включением аппарата в сеть следует убедиться, что внутренняя емкость полностью заполнена, для чего необходимо открыть кран с горячей водой и убедиться, что вода подается непрерывной струей.

2. Отключение и включение нагрева и охлаждения осуществляется исключительно с помощью соответствующих тумблеров или клавиш управления дисплея, а не через отключение аппарата от электросети.

3. Если аппарат долго не используется, его следует отключить от электросети и слить воду. Для этого следует: 1) слить воду из крана холодной воды; 2) после того, как горячая вода остынет, слить ее, открыв пробку сливного отверстия на задней панели аппарата. Перед возобновлением использования аппарата бак для воды следует вымыть.

4. Промывку внутренней емкости следует проводить ежемесячно.

5. Протирать корпус аппарата следует мягкой материей. Протирать шкафчик с полками внизу аппарата следует мягкой материей смоченной в слабом моющем растворе, не содержащем активных растворителей (бензин, керосин, ацетон).

6. При кратковременном отключении аппарата от сети электропитания повторное включение допускается через 2-3 минуты.

7. При замене баллона отключать аппарат от сети необязательно.

8. ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов не позволяйте детям самостоятельно пользоваться  аппаратом или играть с ним.

Во избежание неполадок в системе нагрева не следует использовать газированную минеральную воду.

ВНИМАНИЕ: Если из краников вместо кипятка  подается негорячая вода, этого может быть по следующим причинам: аппарат не подключен к электросети;  аппарат не успевает нагревать  очень большое количество воды (производительность: нагрев 5л/ч).

Если шум от работы аппарата слишком сильный, возможно, это потому, что аппарат стоит не на ровной или плоской поверхности.

2

ПОЯСНЕНИЕ К  ЭЛЕКТРОННОМУ ДИСПЛЕЮ

КУЛЕРА МОДЕЛИ V152 C S T / V152 B S T

После подключения аппарата к электросети нажать клавишу “ON/OFF” (ВКЛ/ВЫКЛ).

- Для включения функции нагрева нажать клавишу «HOT», для включения функции охлаждение нажать клавишу «COLD»,  при этом на табло будет высвечиваться температура воды в системе нагрева и охлаждения.

* Мигающий индикатор нагрева в области «HOT» указывают на то, что в данный момент идёт нагрев; в области «COLD» - идет охлаждение. Немигающие индикаторы нагрева/охлаждения означают, что вода нагрета или охлаждена до оптимальной температуры.

Поддерживание оптимальной температуры воды происходит в автоматическом режиме.

После того, как вода нагрета или охлаждена до заданной температуры подается звуковой сигнал. Режим звукового оповещения можно отключить с помощью клавиши «SILENT». Включить режим оповещения можно повторным нажатием клавиши «SILENT»

После выключения режима оповещения индикатор звукового сигнала на дисплее отключиться.

- Температура воды в системе нагрева автоматически поддерживается в пределах +87°C - +92°C; в системе охлаждения + 5°C - +10°C.

3

- При необходимости можно выключить нагрев или охлаждение, нажатием соответствующих клавиш «HOT» или «COLD».

С помощью клавиши «SET» можно установить на дисплее время и задать необходимую температуру для горячей и холодной воды.

Установка времени:

* Нажать клавишу «SET» и с помощью клавиш «HOT» (+1) и «COLD» (-1) задать час, затем повторно нажать клавишу «SET» и таким же образом установить минуты.

Установка максимальной температуры нагрева:

* Три раза нажать клавишу «SET» и с помощью клавиш «HOT» (+1) и «COLD» (-1) задать максимальную температуру нагрева (не выше 92°C)

Установка максимальной температуры охлаждения:

* Четыре раза нажать клавишу «SET» и с помощью клавиш «HOT» (+1) и «COLD» (-1) задать максимальную температуру охлаждения (не ниже 5°C).

Режим программирования выключается автоматически через 8 секунд.

С помощью клавиши «°C/ F°» устанавливается шкала отображения температуры на дисплее – по Цельсию или по Фаренгейту. Изначально температура показывается по Цельсию.

4