- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

1-Держатель баллона с водой     8-Ёмкость для сбора воды

2-Верхняя часть                           10-Вкл. охлаждения

3-Индикатор нагрева                   11-Вкл. нагрева

4-Индикатор охлаждения           12-Тыльная часть

5-Краник холодной воды            13-Провод электропитания

6-Краник горячей воды              14-Дренаж холодной воды

7-Передняя панель                      15-Дренаж горячей воды

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Запрещено включать кулер до тех пор, пока все емкости и трубки не будут заполнены водой.

- Задняя стенка кулера не должна касаться стены и высокотемпературных элементов конструкций.

- НЕ ВКЛЮЧАТЬ АППАРАТ ПОКА НЕ УСТАНОВЛЕН БУТЫЛЬ ИЛИ В НЕМ НЕТ ВОДЫ.

- Хранить данный аппарат в сухом месте и избегать попадания прямых солнечных лучей. Расстояние от стены должно быть не менее 20 см. Никогда не хранить воспламеняющие предметы возле машины.

- В случае если аппарат не используется долгое время, выключите его, и вытрите остатки воды.

- Никогда не используйте органические жидкости для очистки аппарата. Строго запрещено использование воды для очистки аппарата.

- Никогда не включать/выключать аппарат путем включения/выключения его из розетки. Никогда не увеличивайте длину шнура электропитания, чтобы избежать пожара.

- Диспенсерный термостат выставлен. Нет необходимости выставлять его самостоятельно.

Данный аппарат предназначен для использования под 19 литровые бутыли, нельзя использовать жесткую воду. Данный аппарат должен работать при окружающей температуре от 10°С до 38°С, при относительной влажности не выше 90%.

- ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ:

- Данный аппарат используется для приготовления чая, кофе, быстрорастворимой еды. Пригоден как для дома, так и для офиса, а также школ и гостиниц.

- Благодаря адаптированию тепловой технологии изоляции, данный аппарат может минимизировать обмен между горячей и холодной водой.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ:

- Установить кулер на горизонтальной основе.

- Снять гигиеническую наклейку с бутыля.

- Установить бутыль с водой на кулер.

- Открыть по очереди краны (горячей и холодной воды) и убедиться в свободном протекании воды и отсутствии воздушных пробок в системе.

- Включить аппарат в электрическую сеть.

- Включить по очереди включатели на задней стенке аппарата, выход в рабочий режим на протяжении 20-30 минут.

- ЧИСТКА:

Чтобы избежать несчастных случаев, отключите электропитание перед выполнением следующей инструкции.

- Данный аппарат должен быть продезинфицирован вне места покупки, при помощи дезинфицирующего средства, и затем промыт водой.

- Каждые 3 месяца кулер нуждается в плановой профилактической очистке нагревательного элемента, держателя баллона и водного резервуара выполняемого специализированным сервисным центром. Это позволит содержать аппарат в хорошем состоянии и продлит его работу. При невыполнении данного условия в гарантии на нагревательный элемент может быть отказано.

- Никогда не демонтируйте аппарат самостоятельно, во избежание повреждений.

- Используйте любую нейтральную жидкость, чтобы вымыть поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Габариты см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Горячая вода (>90’С) | Холодная вода (<15’С) | Нагрев Вт | Охлаждение Вт |  |
| YLR 0.7-5Q | 5л/ч | 1л/ч | 500 | 80 | 300*325*400 |

- УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Нет горячей/холодной воды | 1.краны не успевали набрать воду, после последнего использования. 2.аппарат не включен. | 1.немного подождать, пока вода поступит в краны. 2.включить аппарат в розетку и нажать кнопку включения. |
| Вода не течет из кранов | 1.пустой баллон. 2.горлышко баллона заблокировано наклейкой. 3.засорение протоков | 1.заменить баллон. 2.сорвать наклейку и поставить баллон. 3.провести обслуживание |
| Утечка воды из баллонов | Поврежденный баллон | Заменить баллон на новый |
| Шумная работа | Неправильное место установки аппарата | Установить аппарат на ровную поверхность |

ВНИМАНИЕ!!!

Каждые 3 месяца кулер нуждается в плановой профилактической очистке нагревательного элемента, выполняемой специализированным сервисным центром. При невыполнении данного условия в гарантии на нагревательный элемент может быть отказано.

PRODUCTION DATE :20/01/06

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае самостоятельного ремонта или замены деталей, гарантия на оборудование может быть аннулирована.

Для  удобства, пожалуйста,  заполните квитанцию представленную ниже.

ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ УКАЗАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОДАВЦОМ!

Сервисный центр: г.Киев ул.Выборгская 94, оф 206. Тел: 458-31-58, 456-10-43, 8 050 331-87-76.

www.coolermarket.kiev.ua    e-mail: info@coolermarket.kiev.ua

ДАТА ПОКУПКИ :  ____________________________________

НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА:_______________________________

АДРЕС,ТЕЛЕФОН:_____________________________________

М.П. ПРОДАВЦА

# Text boxes

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!