FGАП

MOДЕЛИ:

WBF-1000LA

WFD-410L

CE

1.СОСТАВНЫE  ЧАСТИ

| WFD-410L | WBF-1000LA |
| --- | --- |
| Модель премиум класса с дисплеем | Модель премиум класса без дисплея |

| № | Наименование |  | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор наличия питания |  | 12 | Конденсатор холодильника |
| 2 | Индикатор горячей воды |  | 13 | Шнур электропитания |
| 3 | Индикатор холодной воды |  | 14 | Заземление |
| 4 | Кран холодной воды |  | 15 | Место для установки емкости |
| 5 | Кран горячей воды |  | 16 | Регулятор температуры холодной воды |
| 6 | Средняя крышка |  | 17 | Cлив воды |
| 7 | Лоток слива воды |  | 18 | Передняя панель с подсветкой |
| 8 | Нижняя крышка |  | 19 | Бункер для стаканчиков |
| 9 | Предохранитель |  | 20 | Регулировочные ноги |
| 10 | Тумблер горячей воды |  | 21 | Тумблер подсветки |
| 11 | Тумблер холодной воды |  |  |  |

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

| Наименование изделия | Электрический диспенсер горячей и холодной воды ("кулер") |
| --- | --- |
| Модель | WFD - 410L | WBF-1000LA |
| Габаритные размеры (Ш)х(Г)х(В) | 340х330х1025 | 340х335х1020 |
| вес | 24 кг | 23 кг |

| Рабочее напряжение | 220-240 В / 50-60 Гц |
| --- | --- |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Нагрев | Внешний ленточный нагревательный элемент |
| Пластиковые панели | Антибактериальный пластик ABS |
| Боковые стенки | Сталь оцинкованная электро-гальваническим способом и окрашенная полимерной краской |
| Класс аппарата | Class 1 |
| Кран | Составной: полипропилен, антибактериальный пластик ABS. |
| Включенные опции | - Тумблер холодной воды - Тумблер горячей воды - Нагрев горячей воды до 95 градусов |
| Емкость холодной воды | 5 Литров (4 литра для WBF-1000LA/S) |
| Материал емкости холодной воды | Нержавеющая пищевая полированная сталь AISI 304, термоизолированная |
| Скорость охлаждения | 5 литров/час |
| Температура охлажденной воды (регулируется термостатом) | 4-10 0C |
| Регулирование температуры | Регулируемый термостат |
| Потребляемая мощность компрессора | 120 Вт |
| Хладоген | R - 134a (36g) |
| Емкость горячей воды | 2 Литра |
| Материал емкости горячей воды | Нержавеющая пищевая полированная сталь AISI 304, термоизолированная |
| Скорость нагрева | 7 литров в час |
| Температура горячей воды (регулируется биметаллическими реле) | 90-95 0C |
| Нагревательный элемент | Внешний ленточный нагревательный элемент |
| Регулировка температуры | Биметаллическое реле (старт-пуск) |
| Защитное устройство от перегрева | Биметаллическое реле (старт-пуск) |
| Мощность нагрева | 430 Вт |

* Данная спецификация может быть изменена в целях усовершенствования изделия.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ознакомтесь  со следующими инструкциями по безопасному использованию дозатором холодной и горячей  воды.

| Меры предосторожности во время установки Используйте только электрический шнур соответствующей мощности 10 ампер и более. Розетка питания должна быть предусмотрена для электрических приборов мощностью 5 и более ампер. При подключении других электроприборов в один удлинитель, последний может перегреться и привести к возникновению пожара. | Разместите аппарат на твердой и ровной поверхности Установите аппарат на горизонтально ровной поверхности надежного пола. | Заземление ● Заземление необходимо в целях обеспечения защиты от поражения электрическим током. ● Для проведения работ по заземлению обратитесь к сервисный отдел продавца ● Необходимо обеспечить надежное соединение в земле с достаточным содержанием влаги. ● При оснащении аппарата шинной заземления, необходимо пользоваться шиной. ● Установите блок защиты от коротких замыканий в случае затрудненного доступа для надежного заземления. |
| --- | --- | --- |
| Избегайте контакт с горячими частями и горячей водой. Не устанавливайте дозатор вблизи источников тепла и пара, такие как газовые или керосиновые плиты. В близи раковин где может быть разбрызгана вода. | Обеспечьте достаточное расстояние между стеной и задней части аппарата, составляющее не менее 15 см, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха к задней части аппарата. | ● Порядок установки ● При распаковке аппарата не следует применять силу во избежание повреждения корпуса аппарата. ● Снимите транспортную ленту крепления предназначенную для транспортировки изделия. ● Не наклоняйте аппарат более чем на 45 градусов во время его перемещения. (Наклон аппарата может привести к его неработоспособности). ● При перемещение аппарата в другое место, подключение к сети необходимо сделать не ранее одного часа. ● Подключите шнур электропитания только после полной заправки водой. Убедитесь что из каждого краника течет вода. ● Подключение электропитания без воды в резервуарах горячей и холодной воды приведет к повреждению аппарата. |

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

●  Порядок  запуска установки в работу

| 1. | Очистите внутреннюю часть резервуара холодной воды и установите контрольную пластину в отверстие для горячей воды в резервуаре холодной воды. |
| --- | --- |
| 2. | Установите бутыль с водой в верхнюю часть дозатора холодной и горячей воды. |
| 3. | После установки бутыль (используются только специально предназначенные бутыли) в верхнюю часть корпуса аппарата, нажмите кран горячей воды. Внутри бутыля появятся воздушные пузыри означающие, что вода попадает в резервуар горячей и холодной воды. Нажмите и удерживайте кран горячей воды до появления воды, затем подключайте электропитание для начала работы. |
| 4. | Включите переключатель горячей воды для использования горячей воды. Индикатор горячей воды загорится. Горящий индикатор означает, что включен тумблер, но не дает информацию о работе нагревателя. |
| 5. | Включите переключатель холодной воды для использования холодной воды. Индикатор холодной воды загорится. Горящий индикатор означает, что включен тумблер, но не дает информацию о работе компрессора. |
| 6. | После подключения питания, необходимо приблизительно 20 минут для охлаждения воды от 25оС до 5оС), и около 15 минут для нагревания воды от 25оС до 95оС. |

●  Порядок  заправки водой

| 1. | Используйте только емкости предназначенные для дозаторов горячей и холодной воды со специальной пробкой. |
| --- | --- |
| 2. | Необходимо избегать попадание воды во внутрь аппарата. Разлитая вода может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током. |
| 3. | Не используйте воду из водопроводной сети, напитки или другой тип питьевой воды. При использовании воды, кроме воды специально подготовленной, происходит сокращение срока эксплуатации оборудования. |

●  Порядок  использования специальной безразливной пробки

|  | Снимите гигиенический ярлык (на пробке). |  | Разместите емкость на дозатор, таким образом, чтобы трубка вошла в специальное отверстие безразливной пробки. Слегка опустите или даже надавите на емкость. Отрывная специальная часть пробки (клапан) разъединиться, открыв путь поступления воды в кулер, и останется на носике трубки. |
| --- | --- | --- | --- |
| Такую операцию удобнее и безопаснее проделывать с емкостями оснащенными ручкой и специальной пробкой. |  | При удалении бутыли, необходимо аккуратно поднять емкость (строго вертикально), чтобы клапан вернулся на свое место, и в таком случае не произойдет вытекания воды из емкости. |

5. ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД

Технический уход рекомендуется предоставлять сертифицированным специалистам поставщика оборудования.

●  Перед чисткой отключите кулер от электросети

| 1. | Используйте только химические вещества сертифицированные для использования в пищевой индустрии. |
| --- | --- |
| 2. | Протрите переднюю и тыльную часть установки мягкой, влажной тканью. |
| 3. | Не следует брызгать водой на поверхности изделия. |
| 4. | При накоплении пыли или инородных предметов на конденсаторе необходимо удалить их мягкой, влажной тканью, для того чтобы обеспечить лучший теплообмен и уменьшить нагрузку на компрессор. |
| 5. | Перед подключением питания после чистки оборудования, необходимо оставить его для полного испарения влаги. |

● При неиспользовании аппарата длительное время

| 1. | Необходимо полностью слить воду из резервуаров холодной и горячей воды (Остаток воды останется внутри аппарата.) |
| --- | --- |
| 2. | Вода может быть слита полностью путем открытия передней нижней дверцы с высвобождением шланга для слива остаточной воды (см. рисунок). |
| 3. | Удалите остатки воды с верхних частей корпуса аппарата, т.к. влажная поверхность приводит к коррозии. |
| 4. | Упаковывайте изделие в ее оригинальную упаковку из полихлорвинила и картонной коробки, используемые для транспортировки с целью предохранения от царапин, пыли или вредных продуктов. |
| 5. | Для возобновления работы изделия необходимо руководствоваться «Руководством по ее установке». |

● График обслуживания кулера

| Части подлежащие чистки | Частота чистки | Способ чистки |
| --- | --- | --- |
| Верхняя подставка | Ежедневно | Очищается куском влажной ткани c нейтральным нетоксичным моющим средством. |
| Резервуар отработанной воды | Дважды в день | Проверятся часто, с удалением грязи при помощи нетоксичного моющего средства. |
| Резервуар холодной воды | Еженедельно | Замените воду. Протирайте влажной и чистой тканью. Для дезинфекции используйте средства разрешенные в пищевой индустрии. |
| Кран холодной и горячей воды | Ежедневно | Очищается влажной тканью, затем вытирается сухим. Для дезинфекции используйте средства разрешенные в пищевой индустрии. |
| Наружные части | Один раз в 3 дня | Очищается тканью. Нельзя применять бензол, бензин и.т. д, поскольку эти материалы могут изменить цвет или поцарапать поверхности изделия. |

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Подключите   электрическую  вилку   в розетку  электропитания.

Поскольку  цвета проводов  питания прибора  не соответствуют с цветовой маркировкой имеющихся розеток, необходимо выполнить следующее:

- провод  зелено- желтого цвета должен быть подключен к вилки обозначенные  буквой Е или символом заземления или обозначенный  зеленным  или желто- зеленным цветом;

- провод  синего цвета должен быть подключен к выводам обозначенные  буквой  N или  черным  цветом;

- провод коричневого цвета должен быть подключен к выводам обозначенные буквой L или красным цветом;

-  Аппарат  нельзя  использовать под открытым  небом или  оставлять под дождем;

-  Аппарат необходимо разместить таким образом, чтобы иметь свободный доступ к вилке питания.

-   При повреждении шнура питания его необходимо заменить. Шнур должен быть заменен изготовителем или обслуживающим  персоналом или приравненный к ним квалифицированным персоналом с целью  предотвращения поражения током.

7.ОТМЕТКИ О СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

| № | Период после покупки | Наименование | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 месяцев | Санитарная обработка |  |
| 2 | 12 месяцев | Санитарная обработка Рекомендуется замена краников и уплотнения на горячую воду |  |
| 3 | 18 месяцев | Санитарная обработка |  |
| 4 | 24 месяцев | Санитарная обработка Рекомендуется замена краников и уплотнения на горячую воду |  |
| 5 | 30 месяцев | Санитарная обработка |  |
| 6 | 36 месяцев | Санитарная обработка Рекомендуется замена краников и уплотнения на горячую воду |  |

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН  НА ИЗДЕЛИЕ

Данное изделие проходило тщательный контроль и технических инспекций со стороны экспертов фирмы WONBONG, аттестованы Корейским Институтом в области Исследований Машиностроения с подтверждением  своей квалификации.

В случае обнаружения дефектов или выхода из строя  во время нормальной эксплуатации в течении гарантийного периода, запасные части и ремонт осуществляется  бесплатно.

Информация о гарантии:

1.  Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня приобретения аппарата.

2.  Ремонтные  работы изделия осуществляются платно в следующих случаях:

- После  окончания  гарантийного  срока.

- Неисправности в результате  неправильной эксплуатации.

- Неисправности, возникшие в результате стихийных бедствий, перепадов напряжения, несоблюдения регламента сервисного обслуживания.

- В случае утери гарантийного талона.

Сервисный центр: г.Киев ул.Выборгская 94, оф 206. Тел: 458-31-58, 456-10-43,

050 331-87-76.
www.coolermarket.kiev.ua    e-mail: info@coolermarket.kiev.ua

ДАТА ПОКУПКИ :  ____________________________________

НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА:_______________________________

АДРЕС,ТЕЛЕФОН:_____________________________________

Фирма изготовитель:

WONBONG CO., LTD 170, Nusan – Ri, Zangchon – Myun, Kimpo –City Kyungki-Do, Korea Tel: 82-31-989-610/7 Tel: 82-31-989-6108