- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ:

- Держатель баллона с водой

- Верхняя часть

- Индикатор работы

- Индикатор нагрева

- Индикатор охлаждения

- Краник горячей воды

- Краник холодной воды

- Передняя панель

- Ёмкость для сбора воды

- Дверца

- Вкл нагрева (красный)

- Вкл. охлаждения (зелёный)

- Термостат

- Провод электропитания

- Дренаж горячей воды

- Испаритель

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Запрещено включать кулер до тех пор, пока все емкости и трубки не будут заполнены водой.

- Задняя стенка кулера не должна касаться стены и высокотемпературных элементов конструкций.

- НЕ ВКЛЮЧАТЬ АППАРАТ ПОКА НЕ УСТАНОВЛЕН БУТЫЛЬ ИЛИ В НЕМ НЕТ ВОДЫ.

- Хранить данный аппарат в сухом месте и избегать попадания прямых солнечных лучей. Расстояние от стены должно быть не менее 20 см. Никогда не хранить воспламеняющие предметы возле машины.

- В случае если аппарат не используется долгое время, выключите его, и вытрите остатки воды.

- Никогда не используйте органические жидкости для очистки аппарата. Строго запрещено использование воды для очистки аппарата.

- Никогда не включать/выключать аппарат путем включения/выключения его из розетки. Никогда не увеличивайте длину шнура электропитания, чтобы избежать пожара.

- Диспенсерный термостат выставлен. Нет необходимости выставлять его самостоятельно.

- Не наклоняйте аппарат под углом более чем 45 градусов

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный аппарат предназначен для использования под 19 литровые бутыли, нельзя использовать жесткую воду. Данный аппарат должен работать при окружающей температуре от 10°С до 38°С, при относительной влажности не выше 90%.

- ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ:

- Данный аппарат используется для приготовления чая, кофе, быстрорастворимой еды. Пригоден как для дома, так и для офиса, а также школ и гостиниц.

- Благодаря адаптированию тепловой технологии изоляции, данный аппарат может минимизировать обмен между горячей и холодной водой.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ:

- Установить кулер на горизонтальной основе.

- Снять гигиеническую наклейку с бутыля.

- Установить бутыль с водой на кулер.

- Открыть по очереди краны (горячей и холодной воды) и убедиться в свободном протекании воды и отсутствии воздушных пробок в системе.

- Включить аппарат в электрическую сеть.

- Включить по очереди включатели на задней стенке аппарата, выход в рабочий режим на протяжении 20-30 минут.

- ЧИСТКА:

Чтобы избежать несчастных случаев, отключите электропитание перед выполнением следующей инструкции.

- Данный аппарат должен быть продезинфицирован вне места покупки, при помощи дезинфицирующего средства, и затем промыт водой.

- Каждые 3 месяца кулер нуждается в плановой профилактической очистке нагревательного элемента, держателя баллона и водного резервуара выполняемого специализированным сервисным центром. Это позволит содержать аппарат в хорошем состоянии и продлит его работу. При невыполнении данного условия в гарантии на нагревательный элемент может быть отказано.

- Никогда не демонтируйте аппарат самостоятельно, во избежание повреждений.

- Используйте любую нейтральную жидкость, чтобы вымыть поверхность аппарата. Не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Габариты см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Горячая вода (>900С) | Холодная вода (<50С) | Нагрев Вт | Охлаждение Вт |  |
| YLR-3-5V7S* | 5л/ч | 1л/ч | 500 | 100 | 325*320*980 |

- УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Нет горячей/холодной воды | 1. Аппарат не успевает нагревать/охлаждать воду из-за интенсивного использования. 2. Аппарат не подключен к сети. 3. Не включены клавиши нагрева и охлаждения. 4. После включения прошло недостаточно времени для охлаждения. | 1. Несколько минут не использовать кулер. 2. Подключить аппарат к сети и включить клавиши нагрева и охлаждения. |
| Вода не течет из кранов | 1.пустой баллон. 2.горлышко баллона заблокировано наклейкой. 3.засорение протоков | 1.заменить баллон. 2.сорвать наклейку и поставить баллон. 3.провести обслуживание |
| Утечка воды из баллонов | Поврежденный баллон | Заменить баллон на новый |
| Шумная работа | Неправильное место установки аппарата | Установить аппарат на ровную поверхность |

ВНИМАНИЕ!!!

Каждые 6 месяцев кулер нуждается в плановой профилактической очистке нагревательного элемента, выполняемой специализированным сервисным центром. При невыполнении данного условия в гарантии на нагревательный элемент может быть отказано.

ГАРАНТИЯ НА КУЛЕР УКАЗАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОДАВЦОМ!

Сервисный центр: г.Киев ул.Выборгская 94, оф 206. Тел: 458-31-58, 456-10-43,

050 331-87-76.
www.coolermarket.kiev.ua    e-mail: info@coolermarket.kiev.ua

ДАТА ПОКУПКИ :  ____________________________________

НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА:_______________________________

АДРЕС,ТЕЛЕФОН:_____________________________________

# Text boxes

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!