ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник питания		 	220 В, 50 Гц

- Мощность нагревателя		500 Вт

- Мощность охлаждения 		120 Вт

- Тип охлаждения			компрессорный

- Производительность нагрева	90 °С, 5 л/ч

- Производительность охлаждения 6 °С, 3 л/ч

- Энергопотребление 		1 кВт•ч/сутки

- Окружающая температура 	10-30 °С

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Неполадка | Возможная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Не течет вода из краников | • Закончилась вода в бутыли • Неполностью удалена гигиеническая наклейка на бутыли | • Заменить бутыль • Полностью удалить гигиеническую наклейку с горловины бутыли |
| Аппарат не нагревает или не охлаждает воду | • Аппарат не успевает охлаждать/нагревать воду из-за интенсивного использования • Аппарат не подключен к электросети • Не включены клавиши нагрева и охлаждения • После включения прошло недостаточно времени для охлаждения | • Несколько минут не использовать аппарат • Подключить аппарат к сети и включить клавиши нагрева и охлаждения • Включить клавиши нагрева и охлаждения • Несколько минут не использовать аппарат |
| Протечка воды | • Бракованная бутыль • Отсутствие клапана под сливной пробкой • Разрыв шланга внутри аппарата | Заменить бутыль. Если после замены бутыли протечка воды продолжается, обратитесь в службу технической поддержки |

Аппарат для нагрева и охлаждения

бутылированной воды

МОДЕЛЬ: YLR3-5V730

/YLR3-5С730

Спасибо, что выбрали продукт нашей Компании

CRYSTAL V710 / С710

1. Бутылеприёмник

2. Индикаторная панель

3.Кнопка краника  холодной воды

4.Кнопка ”защита от детей”

5.Кнопка краника горячей воды

6.Лоток каплесборника

7. Дверца шкафчика (у модели С730)

8.Тумблер охлаждения (зеленый)

9. Тумблер нагрева (красный)

10. Сетевой кабель

11. Клапаны для слива воды

ВНИМАНИЕ: Когда вода достигает оптимальной температуры соответствующие индикаторы (нагрева/охлаждения) выключаются.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧАТЬ АППАРАТ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО ВОДОЙ!!!  СЛЕДИТЬ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ В БУТЫЛИ! НЕ ОСТАВЛЯТЬ АППАРАТ БЕЗ ВОДЫ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ!!!

1. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности. Для адекватной вентиляции аппарата расстояние между стеной и аппаратом должно быть не менее 10-20 см.

2. Аппарат нельзя размещать в сыром месте, вблизи источников тепла. Также место установки аппарата должно исключать попадания прямых солнечных лучей. Во избежание замыкания электропроводки и порчи имущества из-за случайного разливания воды, аппарат не следует ставить рядом с дорогой мебелью и бытовой техникой.

3. Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять шнур питания.

4. ВНИМАНИЕ. Перед включением аппарата в сеть следует убедиться, что внутренняя емкость полностью заполнена, для чего необходимо открыть кран с горячей водой и убедиться, что вода подается непрерывной струей.

5.  Не ставить тяжелые предметы на шнур электропитания.

6. Аппарат должен подключаться только к сети электропитания с заземленным контактом

7. После хранения аппарата в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 2 - 3 часов в распакованном виде.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА.

1. Освободить аппарат от упаковки, снять с горловины баллона с водой одноразовую гигиеническую наклейку. Перевернуть баллон крышкой вниз и установить его в приемное гнездо аппарата. (Устанавливать и снимать баллон строго вертикально).

2. Нажать на кран горячей воды для того, чтобы убедиться, что вода подается непрерывной струей.

3. Подключить аппарат к электрической сети. Включить тумблер нагрева, после чего должен загореться красный индикатор нагрева. Температура воды поддерживается аппаратом в автоматическом режиме.

4. Осуществлять замену бутыли только, когда она полностью пуста.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппарат рассчитан на эксплуатацию в помещении при температуре воздуха от +1°С до +25°С

1. ВНИМАНИЕ. Перед включением аппарата в сеть следует убедиться, что внутренняя емкость полностью заполнена, для чего необходимо открыть кран с горячей водой и убедиться, что вода подается непрерывной струей.

2. Отключение и включение нагрева и охлаждения осуществляется исключительно с помощью соответствующих тумблеров, а не сетевым кабелем.

3. Если аппарат долго не используется, его следует отключить от электросети и слить воду. Для этого следует: 1) слить воду из крана холодной воды; 2) после того, как горячая вода остынет, слить ее, открыв пробку сливного отверстия на задней панели аппарата. Перед возобновлением использования аппарата рекомендуется провести его санитарную обработку.

4. Промывку внутренних ёмкостей (санитарную обработку) рекомендуется проводить ежемесячно.

5. Протирать корпус аппарата следует мягкой материей. Протирать шкафчик с полками внизу аппарата следует мягкой материей смоченной в слабом моющем растворе, не содержащем активных растворителей (бензин, керосин, ацетон).

6. При кратковременном отключении аппарата от сети электропитания повторное включение допускается через 2-3 минуты.

7. При замене баллона отключать аппарат от сети необязательно.

8. ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов не позволяйте детям самостоятельно пользоваться  аппаратом или играть с ним.

9. Во избежание неполадок в системе нагрева не следует использовать газированную минеральную воду.

10.ВНИМАНИЕ: Если из краников вместо кипятка  подается негорячая вода, этого может быть по следующим причинам: аппарат не подключен к электросети;  аппарат не успевает нагревать  очень большое количество воды (производительность: нагрев 5л/ч).

11.Если шум от работы аппарата слишком сильный, возможно это, потому что аппарат стоит не на ровной или плоской поверхности

Уход и санобработка аппарата

Опасность поражения током!

Перед чисткой и санобработкой аппарата необходимо отсоединить сетевой кабель аппарата от розетки. Никогда не погружайте аппарат в воду. Не пользуйтесь паровыми очистителями для проведения чистки и санобработки аппарата. Никогда не используйте для чистки и санобработки аппарата абразивные чистящие вещества, а также чистящие вещества, содержащие активные растворители (например: бензин, керосин, ацетон).

Чистку и санобработку аппарата необходимо проводить не реже, чем один раз в месяц.

Чистка аппарата

1. Выключите аппарат из электросети.

2. Протрите корпус аппарата мягкой влажной материей.

3. Снимите все отсоединяющие детали (лоток каплесборника, полочки шкафчика) с аппарата и тщательно промойте их с небольшим количеством моющего раствора. Никогда не мойте отсоединяющиеся детали каким-либо иным способом, кроме как вручную.

4. Протрите шкафчик внутри с помощью мягкой влажной губки с небольшим количеством моющего раствора. Тщательно смойте с поверхностей шкафчика нанесенный моющий раствор и вытрите его мягкой тряпочкой насухо!

Санобработка аппарата

1. Выключите аппарат из электросети.

2. Извлеките пустую бутыль из бутылеприемника аппарата.

3. Возьмите емкость для воды и слейте с краника холодной воды воду. Убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла и только после этого слейте горячую воду с краника горячей воды.

4. Остатки воды в системе необходимо слить, открыв пробки из клапанов для слива воды, расположенных на задней стенке аппарата (рис.2 — 11.)

5,Для санобработки аппарата используйте специальный раствор для чистки кулеров, который Вы можете приобрести у продавца. Также вы можете сделать раствор в домашних условиях: для этого возьмите 100 гр. лимонной кислоты и растворите ее в 5 литрах чистой воды.

6. Снимите с аппарата бутылеприемник (повернув его против часовой стрелки) и залейте в аппарат раствор для санобработки.

7. Подождите пока баки заполняться раствором (для проверки заполнения нажмите на краник горячей воды — если вода течет непрерывной струей, то баки заполнились полностью). Вставьте сетевой кабель в розетку, установите выключатели горячей в положение I

8.После того, как вода в системе нагрелась (отключился индикатор нагрева), установите выключатель горячей в положение O, выключите аппарат из электросети.

9. Через 5-6 часов слейте раствор из системы: слейте воду из краников холодной и горячей воды, остатки раствора слейте через клапаны для слива воды

10. Промойте аппарат чистой водой (необходимо залить в систему около 4 литров чистой воды и слить через краники горячей и холодной воды, при необходимости повторите процедуру).

ВНИМАНИЕ!!!

Каждые 3 месяца кулер нуждается в плановой профилактической очистке нагревательного элемента, выполняемой специализированным сервисным центром. При невыполнении данного условия в гарантии на нагревательный элемент может быть отказано.

ГАРАНТИЯ НА КУЛЕР УКАЗАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОДАВЦОМ!

Сервисный центр: г.Киев ул.Выборгская 94, оф 206. Тел: 458-31-58, 456-10-43, 050 331-87-76.
www.coolermarket.kiev.ua

e-mail: info@coolermarket.kiev.ua

ДАТА ПОКУПКИ :  ____________________________________

НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА:_______________________________

АДРЕС,ТЕЛЕФОН:_____________________________________